Załącznik Nr 1 do Umowy Nr ………..

Nr zamówienia: …………..

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:

zakup i dostawa używanego autobusu do transportu publicznego

Charakterystyka techniczna autobusu przedstawiająca minimalne wymagania Zamawiającego,               co do przedmiotu zamówienia:

- szerokość: 2,5 m   ( +/- 5 cm );

- długość: 9,7 m   ( +/- 5 cm );

- rok produkcji – nie starszy niż 2007

- przebieg max – 300 000 km;

- ilość miejsc siedzących – 39 - 42

- typ skrzypu biegów - manualna

- zasilany olejem napędowym

- EURO 4

- Wykonawca zobowiązany jest wystawić fakturę VAT

- wyposażenie:

- fotele odchylane

- oświetlenie indywidualne

- ABS

- Ogrzewanie stacjonarne

- klimatyzacja

- szyby boczne podwójne